## Slide 1: HIGH PERFORMANCE COMPUTING - CUDA
DATE – oct. 2023
VERSION – 3.0

## Slide 2: Vectorisation automatique
Introduction
00

## Slide 3: Comparaison CPU / GPU
Quelques ALU
Initialement pour le rendu graphique
Maintenant : simulation scientifique, apprentissage profond, cryptographie, etc.
Des gains parfois spectaculaires (surtout en simple précision)
Plusieurs milliers d’ALU
Freq ~5 GHz
Freq ~1 GHz

## Slide 4: Introduction à CUDA
Compute Unified Device Architecture
  Architecture pour le calcul parallèle de NVIDIA’s.
  Co-design hardware / software pour exploiter la puissance de calcul des GPU NVIDIA.
Hôte
Device
CPU
RAM
GPU
North
Bridge
Code CPU
- Contrôle d'exécution
- Échange de données
Code GPU
(kernel)
- Code de calcul

## Slide 5: Compilation
Fichiers *.cpp
Fichiers *.cu
Fichiers objet *.o *.obj
Fichiers fatbin
NVCC
GCC, MSVC …
GCC, MSVC …
Fichiers exécutables ou bibliothèque *.exe *.so *.dll
Exécution du programme
Les fichiers fatbin stockent des binaires précompilés pour plusieurs architectures cible :
sm_30
sm_75
sm_85
…
Afin d’adresser différentes plateformes sans avoir besoin de recompiler.

## Slide 6: Hello world
Compilation
# nvcc -arch=sm_20 HelloWorld.cu
HelloWorld.cu
#include <stdio.h>
__global__ void hello (void)
{
printf ("Hello world !\n");
}
int main(void)
{
hello<<<1,1>>>();
cudaDeviceSynchronize();
return 0 ;
}
Indique qu'il s'agit d'un noyau CUDA
Syntaxe de lancement d'un noyau CUDA
Attend la terminaison du noyau
Notes: Printf les architectures cuda 2.0

## Slide 7: Hello world
Hôte
Device
main()
hello<<<1,1>>>()
cudaThreadSynch
hello()
return 0
printf(...)
HelloWorld.cu
#include <stdio.h>
__global__ void hello (void)
{
printf ("Hello world !\n");
}
int main(void)
{
hello<<<1,1>>>();
cudaDeviceSynchronize();
return 0 ;
}

## Slide 8
Hello word CUDA
Outils
Créer une nouvelle solution Visual pour CUDA et remplacer le code de base par le helloworld
Créer le projet en dehors du repo git pour ne pas tout mélanger
La marche à suivre pour créer un projet CUDA
Objectif
Outils
Notes: Compiler une première fois pour identifier pourquoi le compilateur n’a pas pu vectoriser la boucle

## Slide 9: Vectorisation automatique
Vers un vrai calcul
01

## Slide 10: Vers un vrai calcul
Première chose : le GPU a sa propre mémoire
  Le GPU ne peut pas accéder à la mémoire du host
  La mémoire utilisée sur le GPU doit être allouée manuellement
    Fonction « cudaMalloc »
  Les données doivent être envoyées dans la mémoire du GPU
    Fonction « cudaMemcpy »
  Les résultats doivent être récupérés depuis la mémoire du GPU
  La mémoire utilisée sur le GPU doit être libérée manuellement
    Fonction « cudaFree »
Variables du noyau
  Pas de variables statiques
  Pour le reste : comme en C++
Notes: Static vs global
Static est valable dans un fichier cpp
Global est valable partout

## Slide 11: Vers un vrai calcul
Passage d'arguments aux noyaux
  Passage d'arguments identique au C
  Aucun retour automatique de données
    Noyau forcément de type void
    Pas de passage par référence
  Pas de nombre variable d'arguments
Appel de noyau depuis un noyau
  Possible à partir de CUDA 5.0
Récursivité
  Possible à partir de CUDA 7.0 et architecture Fermi (~2011)

## Slide 12: CudaMalloc et cudaFree
Allocation de mémoire sur le device
  cudaError_t cudaMalloc ( void ** devPtr, // Pointeur sur l'adresse du buffer allouée
  size_t size ) ; // Taille du buffer à allouer (en octets).
Libération d'une zone de mémoire sur le device
  cudaError_t cudaFree ( void * devPtr) ; // Pointeur sur le buffer à libérer
int *data ;
int n = 1024 ;
int dataSize = n * sizeof (int) ;
cudaMalloc ((void**)&data, dataSize) ;
cudaFree (data) ;

## Slide 13: cudaMemcpy
Copie de données HOST ↔ Device
    cudaError_t cudaMemcpy ( void * dst, // Adresse du buffer destination
    const void * src, // Adresse du buffer source
    size_t count, // Taille des données à transférer (octets)
    enum cudaMemcpyKind kind ) ; // Sens de la copie
Type de copie
    enum cudaMemcpyKind {
    cudaMemcpyHostToHost,
    cudaMemcpyHostToDevice,
    cudaMemcpyDeviceToHost,
    cudaMemcpyDeviceToDevice,
    cudaMemcpyDefault
    } ;

## Slide 14: Somme de 2 entiers
int main(void)
{
int c ;
int *dev_c ;
cudaMalloc ( (void **)&dev_c, sizeof(int) ) ;
add<<<1,1>>>( 2, 7, dev_c ) ;
cudaMemcpy ( &c,
dev_c,
sizeof(int),
cudaMemcpyDeviceToHost) ;
cudaFree ( dev_c ) ;
return 0 ;
}
__global__ void add (int a, int b, int *c)
{
*c = a + b ;
}
Attente implicite de la
terminaison du noyau
Bonne pratique : préfixer les variables
pointant sur des buffers GPU par « dev_ »

## Slide 15
Renverser un vecteur 1/2
Outils
Renverser un vecteur de taille N à l’aide du GPU
Lancer le projet Reverse_cud.
Implémenter les parties manquantes « TODO »
cudaMalloc
cudaMemcpy
cudaFree
Objectif
Outils
1
2
3
0
5
6
7
4
9
8
dev_dataIn
1
2
3
0
5
6
7
4
9
8
dataIn
8
7
6
9
4
3
2
5
0
1
dev_dataOut
8
7
6
9
4
3
2
5
0
1
dataOut
cudaMemcpy
cudaMemcpy
Reverse
(noyau CUDA)
L’exemple de code en bas du fichier source

## Slide 16
Renverser un vecteur 2/2
Outils
Relever les performances CPU et GPU et tirez vos conclusions
Que se passe-t-il si vous augmentez la taille du vecteur à 10000 ?
Expliquez-vous ce phénomène ?
Lancer le profiler Visual Studio GPU (droits d’admin requis)
Questions
1
2
3
0
5
6
7
4
9
8
dev_dataIn
1
2
3
0
5
6
7
4
9
8
dataIn
8
7
6
9
4
3
2
5
0
1
dev_dataOut
8
7
6
9
4
3
2
5
0
1
dataOut
cudaMemcpy
cudaMemcpy
Reverse
(noyau CUDA)

## Slide 17: Les difficultés
La difficulté de CUDA ne réside pas dans le langage
  Du C standard avec quelques extensions
Les vraies difficultés sont :
  Comprendre et exploiter l'architecture CUDA
  Extraire du parallélisme depuis un algorithme séquentiel
  Gérer efficacement les échanges de données CPU / GPU
  Comprendre les performances obtenues (bonnes ou mauvaises)
  Optimiser les performances : objectif principal de CUDA !
Des problèmes d'algorithme parallèle et de hardware
  Vous rencontrerez exactement les mêmes problèmes avec
    OpenCL (Très verbeux / Pas lié à NVidia)
    GPUBox (Pas standard / Multi-cible)
    …

## Slide 18: Vectorisation automatique
Architecture
02

## Slide 19: Architecture : première approche
Un grand nombre de « coeurs »
  D'une centaine à plus d'un millier (voire ~16000 !) https://www.nvidia.com/fr-fr/geforce/graphics-cards/40-series/rtx-4090/
  Cœurs très simples
Chaque cœur exécute des « threads CUDA »
  Unité d'exécution des noyaux CUDA
  Création très légère
  Synchronisation (barrière, etc.) très rapide
Modèle d'exécution
  Parallélisme de type SIMT : Single Instruction Multiple Threads
    Tous les cœurs exécutent le même code au même moment
Exécution simultanée de noyaux différents sur un même GPU
  Possible avec un device version >= 2.0
Notes: SIMT = SIMD avec des threads

## Slide 20: Addition de deux vecteurs
2 vecteurs A et B de taille N dont la somme est placée dans C
Idée : utiliser un thread par somme à effectuer
Ça peut sembler excessif. Mais on est sur un GPU :
  On a des centaines de cœurs
  Créer un thread ne coûte rien !
A
B
…
…
C
…
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Thread 1
Thread 2
Thread 3
Thread 4
Thread 5
Thread 6
Thread 7
Thread 8
Thread 9

## Slide 21: Addition de deux vecteurs
#define N 1024
int main(void)
{
int a[N], b[N], c[N] ;
int *dev_a, *dev_b, *dev_c ;
CUDA_SAFE_CALL( cudaMalloc ( (void **)&dev_a, N * sizeof(int) ) ) ;
CUDA_SAFE_CALL( cudaMalloc ( (void **)&dev_b, N * sizeof(int) ) ) ;
CUDA_SAFE_CALL( cudaMalloc ( (void **)&dev_c, N * sizeof(int) ) ) ;
VectorInit(a) ;
VectorInit(b) ;
CUDA_SAFE_CALL( cudaMemcpy ( dev_a, a, N * sizeof(int), cudaMemcpyHostToDevice) ) ;
CUDA_SAFE_CALL( cudaMemcpy ( dev_b, b, N * sizeof(int), cudaMemcpyHostToDevice) ) ;
VectorAdd<<<1, N>>>( dev_a, dev_b, dev_c ) ;
CUT_CHECK_ERROR("Kernel Execution Failed!");
CUDA_SAFE_CALL( cudaMemcpy ( c, dev_c, N * sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost) ) ;
cudaFree ( dev_a ) ; cudaFree ( dev_b ) ; cudaFree ( dev_c ) ;
return 0 ;
}
Bonne pratique : vérifier les codes d'erreur.
En cas d'erreur : affiche un message et arrête l'exécution
Indique le nombre de threads à lancer
Bonne pratique : vérifier les erreurs d'exécution du noyau

## Slide 22: Addition de deux vecteurs
__global__ void VectorAdd (int *a, int *b, int *c)
{
int tid = threadIdx.x;
c[tid] = a[tid] + b[tid];
}
threadIdx est une Variable prédéfinie de CUDA-C Contient l'identifiant du thread courant
#include <cutil.h>
#define N 4096
int main(void)
...
# ./VectorAdd
Cuda error: Kernel Execution Failed! in file 'VectorAdd.cu' in line 37 : invalid configuration argument.
Notes: Démonstration sur reverse cud

## Slide 23: Architecture : ça se corse (hardware)
Hôte
Device
CPU
RAM
North
Bridge
(V)RAM
Multiprocessor 1
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
...
...
...
...
Multiprocessor 1
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
...
...
...
...
Streaming Multiprocessor 1
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
...
...
...
...
...
Nb Cuda cores = nb_SM * nb_core_per_SM

## Slide 24: Architecture : ça se corse (software)
1 kernel = 1 grille
  X blocs (1D, 2D ou 3D)
    Y threads (1D, 2D ou 3D)
Variables prédéfinies
  gridDim : nb blocs
  blockDim : nb threads / bloc
  blockIdx : id du bloc courant
  threadIdx : id du thread courant
Dans notre exemple
  gridDim : 2 x 2
  blockDim : 4 x 4
Grille
Bloc 0, 0
Thr 0,0
Thr 1,0
Thr 2,0
Thr 3,0
Thr 0,1
Th 1,1
Thr 2,1
Thr 3,1
Thr 0,2
Thr 1,2
Thr 2,2
Thr 3,2
Thr 0,3
Thr 1,3
Thr 2,3
Thr 3,3
Bloc 0, 1
Thr 0,0
Thr 1,0
Thr 2,0
Thr 3,0
Thr 0,1
Th 1,1
Thr 2,1
Thr 3,1
Thr 0,2
Thr 1,2
Thr 2,2
Thr 3,2
Thr 0,3
Thr 1,3
Thr 2,3
Thr 3,3
Bloc 1, 0
Thr 0,0
Thr 1,0
Thr 2,0
Thr 3,0
Thr 0,1
Th 1,1
Thr 2,1
Thr 3,1
Thr 0,2
Thr 1,2
Thr 2,2
Thr 3,2
Thr 0,3
Thr 1,3
Thr 2,3
Thr 3,3
Bloc 1, 1
Thr 0,0
Thr 1,0
Thr 2,0
Thr 3,0
Thr 0,1
Th 1,1
Thr 2,1
Thr 3,1
Thr 0,2
Thr 1,2
Thr 2,2
Thr 3,2
Thr 0,3
Thr 1,3
Thr 2,3
Thr 3,3

## Slide 25: Modèle d’exécution
Grille → Device
Bloc → Streaming Multiprocesseur
Thread → Coeur
Grille
Bloc
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Bloc
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Bloc
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Bloc
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Device
RAM
SM 1
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
SM 2
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core

## Slide 26
Apprendre à connaitre votre GPU
Outils
Récupérer les informations de votre GPU
  Référence du modèle
  Nombre de cœurs CUDA, fréquence
  Mémoire vidéo disponible
  Nombre de SM
  Déduire le nombre de cœur CUDA par SM
  Nombre de Threads max par Block
  Version d’architecture
  Ratio simple précision vs double précision
Objectif
Outils
Site de Nvidia à partir de la référence de votre carte (cuda cores, fréquence)
Les infos de la fenêtre Nsight « System info »
  Onglet Nsight (ou Extensions/Nsight)
  Windows
  « System Info »
La page Wikipédia de CUDA (version d’architecture) https://en.wikipedia.org/wiki/CUDA
Infos
Nsight est le debbuger fourni par Nvidia pour inspecter les kernels sous windows. On y reviendra.
Notes: Chez moi :
Geforce 1660 ti
3584 (1,28 -> 1,78 GHz)
12 Go
28 SM -> https://www.techpowerup.com/review/msi-geforce-rtx-3060-gaming-x-trio/2.html
128
86
32

## Slide 27: Les modèles Nvidia
Tesla
  Haut de gamme, conçu pour le calcul intensif et l’IA
  Adapté au calcul en double précision
  Prix : trop cher (~10 000€ pour la V100)
Quadro
  Bas / Moyen / Haut de gamme, conçu pour la CAO
  Prix : 200 → 10 000€
GeForce
  Bas / moyen / haut de gamme, conçu pour le jeu vidéo
  Prix : 50 → 2000€
  … mais pas de cœurs dédiés FP64
  … mémoire généralement limitée à quelques gigas
  … bande passante mémoire généralement plus faible
Tegra / Jetson
  Dédié à l'embarqué
  Faible consommation

## Slide 28: Exemple de quelques cartes
Modèle | Vers. | Coeurs | Fréquence (MHz) | Mémoire (Go) | Bande passante (Go/s) | Moteur de copie | GFLOPs (SP) | GFLOPs (DP) | Prix (€)
GeForce GTX 580 | 2.0 | 512 | 772 | 3 | 192 | 1 | 1581 | 196 | 400
Quadro 6000 | 2.0 | 448 | 574 | 6 | 144 | 2 | 1028 | 515 | 4000
Tesla M2090 | 2.0 | 512 | 1301 | 6 | 177 | 2 | 1332 | 666 | 3000
GeForce GTX 780 TI | 3.5 | 2880 | 876 | 3 | 336 | 1 | 5048 | 210 | 600
Quadro K6000 | 3.5 | 2880 | 900 | 12 | 288 | 2 | 5196 | 1732 | 6000
Tesla K20 | 3.5 | 2496 | 706 | 5 | 208 | 2 | 3520 | 1170 | 4000

## Slide 29: Vectorisation automatique
Calculs 1D et 2D
03

## Slide 30: Calcul du nombre de blocs
int main(void) { . . .
// Launch the Vector Add CUDA Kernel
int threadsPerBlock = 256; // Meilleures performances
int blocksPerGrid =(numElements + threadsPerBlock - 1) /
threadsPerBlock;
vectorAdd<<<blocksPerGrid, threadsPerBlock>>>(d_A, d_B, d_C, N);
err = cudaGetLastError();
. . .
}
La formule magique !
nbBlocs = (numElements + nbThreadsPerBlock -1) / nbThreadsPerBlock

## Slide 31: Calcul du nombre de blocs et de threads
Bloc 0
Bloc 1
Bloc 2
Bloc 3
Bloc 4
1
2
3
0
5
6
7
4
9
10
11
8
13
14
15
12
16
__global__ void VectorAdd (int *a, int *b, int *c)
{
int index = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
if (index < N)
c[index] = a[index] + b[index];
}
Bonne pratique : vérifier que les données manipulées ne sont pas en dehors des bornes
nbBlocs = (numElements + nbThreadsPerBlock -1) / nbThreadsPerBlock nbBlocs = (17 + 4-1) / 4
nbBlocs = 5

## Slide 32
Addition de matrices – MatrixAdd_cud
Outils
Additionner 2 matrices sur GPU
Utiliser 1 dimension pour les blocks et les threads
Calculer la limite théorique de la taille des matrices carrées que l’on peut additionner avec la formule :
Faire crasher l’exécution avec des matrices trop grandes
Objectif
Outils
L’exemple Reverse_cud déjà vu
Prendre 256 threads par bloc
Calculer le nombre de blocs nécessaires à l’aide de la formule magique
Questions
N² * sizeof(int) * nb_matrices = RAM (octets)
N = sqrt(RAM / (4 * 3))
Peut-on atteindre la limite de taille théorique ?
Notes: J’arrive à 20000 * 20000 = 4,8 Go

## Slide 33: Les qualifiquateurs
Un noyau est désigné par le qualifier
  __global__
    Fonction appelée depuis le host est exécutée sur le device
    DOIT retourner void
Autres qualifiers CUDA
  __device__
    Fonction appelée depuis un device et exécutée sur le device
    Ne peut pas être appelée depuis le host
  __host__
    Fonction appelée depuis le host et exécutée sur le host (défaut)
    __host__ et __device__ peuvent être combinés pour générer un code CPU et GPU

## Slide 34: Passage à la 2D
Utile quand on travaille sur des images ou des matrices 2D
permet de garder une représentation et un indiçage intuitif
On utilise le type « dim3 » pour stocker les dimensions des blocs et de la grille
dim3 threadsPerBlock(16, 16); dim3 threadsPerBlock(16, 16, 1);
Ce type est accepté au lancement du kernel :
Foo_dev <<<blocksPerGrid, threadsPerBlock>>>(…);
La formule magique marche pour chacune des dimensions 

## Slide 35
Addition de matrices – MatrixAdd2D_cud
Outils
Additionner 2 matrices sur GPU
Utiliser 2 dimensions pour les blocks et les threads
Comparer les temps d’exécution sur CPU et GPU en calculant non plus seulement la somme mais l’exponentielle de la somme (pour gonfler les temps de calcul)
Objectif
Outils
L’exemple Reverse_cud déjà vu
Prendre des blocs de 16*16
Calculer le nombre de blocs nécessaires en x et y à l’aide de la formule magique
Questions
Où est passé majoritairement le temps d’exécution ?
Quand faut-il utiliser CUDA ?
Notes: GPU beaucoup plus lent si on considère les allocations et copies
Beaucoup plus rapide si on time uniquement le kernel
Peu de copies mémoire, réutilisation des mêmes buffers, calcul intensif sur les matrices.
Extension de la même manière au 3D 

## Slide 36: Vectorisation automatique
Optimisation CUDA
04

## Slide 37: Optimiser sa première version de code CUDA
Après avoir obtenu des résultats corrects avec votre version CUDA
Si les performances sont décevantes
 il est possible d’optimiser son code CUDA
Compiler pour l’architecture cible
Utiliser la mémoire partagée
Éviter les branchements conditionnels (utiliser des masques)
Minimiser les allers/retours entre RAM et VRAM
Jouer avec la taille des blocs
Float plutôt que double
Aligner les données
Pipeline CPU/GPU

## Slide 38: Shared memory
Mémoire partagée entre les threads d’un même bloc
Environ 100x plus rapide que la mémoire globale
Attention à la synchronisation des threads ! => fonction __syncthreads()

## Slide 39: Shared memory : un exemple
__global__ void reverse(int *d, int n)
{
__shared__ int shared[64];
int t = threadIdx.x;
int tr = n-t-1;
shared[t] = d[t];
__syncthreads();
d[t] = shared[tr];
}
Déclaration d’un tableau de mémoire partagée
Copies de données depuis la mémoire globale
Synchronisation des threads du bloc
Recopie inversée des données vers la mémoire globale

## Slide 40: Transposition en mémoire partagée
1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16
1 | 5 | 9 | 13
2 | 6 | 10 | 14
3 | 7 | 11 | 15
4 | 8 | 12 | 16
1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16
1 | 5 | 3 | 7
2 | 6 | 4 | 8
9 | 13 | 11 | 15
10 | 14 | 12 | 16
Transposition directe
Découpage en bloc
Transposition par bloc
Transposition des blocs

## Slide 41: Atelier
Transposition de matrice en shared memory
Transposer une matrice sur GPU en utilisant la mémoire partagée
Utiliser 2 dimensions pour les blocks et les threads bloc de 32*32
On travaille sur une matrice carrée dont la largeur est un multiple de 32
Objectif
Outils
Déclarer dans le kernel une zone de mémoire partagée de taille 32*32
Un GPU possède classiquement 48 ko de mémoire partagée, soit
Utiliser le debugger Nsight (voir après) 

## Slide 42: Utiliser Nsight
Nsight est le debbuger fourni par Nvidia pour inspecter les kernels sous windows
Sous Linux : CUDA-GDB
Lors de l’installation de CUDA, Nsight est intégré à Visual Studio
Pour lancer un run Nsight :
  Onglet Nsight de visual
  « Start CUDA debugging (Legacy) » : supporte les points d’arrêt GPU uniquement
  « Start CUDA debugging (Next-Gen) » : supporte les points d’arrêt CPU et GPU  (quand ça marche)
Mettre des points d’arrêt

## Slide 43: Utiliser Nsight
Fenêtre « warp » : Nsight -> windows -> WarpInfo
Récupérer les infos thread par thread
Puis regarder les variables locales -> magique !

## Slide 44: En Résumé
Évaluer si un algorithme doit être porté en GPU et si l’on peut obtenir un gain de performance notable
Gérer les échanges mémoires entre CPU et GPU
Allouer le nombre de blocks nécessaire à la résolution de votre problème
Résoudre des problèmes 1D, 2D ou 3D en vous repérant correctement dans l’architecture logicielle et hardware
Optimiser un code CUDA en utilisant la mémoire partagée
Vous savez maintenant

## Slide 45: Vectorisation automatique
Et ensuite ?
05

## Slide 46: Herb sutter : le retour !
On s’oriente vers de plateforme avec des processeurs hétérogènes
  CPU
  GPU
  FPGA
  …
Et vers du cloud computing, étant souvent également hétérogène.
https://herbsutter.com/welcome-to-the-jungle/
« The free lunch is over …
… welcome to the jungle ! »

## Slide 47: LA course aux bibliothèques hybrides
Les recherches sont très actives pour développer une bibliothèque qui fait tout
Tous les acteurs tentent de s’imposer
AMD : ROCm (Radeon Open Compute)
Intel : OneAPI (CPU, GPU et FPGA)
Kokkos (OpenMP + CUDA)
LLNL : Raja (OpenMP + CUDA)
AMD : HIP (HCC et NVCC), même API que CUDA, outils de portages fournis
Microsoft : C++ AMP
OpenACC
Scalian : GPUBox (CPU / CUDA / OpenCL)

## Slide 48: Enquête de satisfaction à chaud
10 minutes