## Slide 1: GPGPU avec CUDA
Formation interne scalian les 7 et 8 décembre 2020

## Slide 2: Introduction
01

## Slide 3: Introduction à CUDA
Compute Unified Device Architecture
  Architecture pour le calcul parallèle de NVIDIA’s.
  Co-design hardware / software pour exploiter la puissance de calcul des GPU NVIDIA.
Hôte
Device
CPU
RAM
GPU
North
Bridge
Code CPU
- Contrôle d'exécution
- Échange de données
Code GPU
(kernel)
- Code de calcul

## Slide 4: Quand utiliser CUDA ?
SIMT philosophy: Single Instruction Multiple Thread
Computationally intensive—The time spent on computation significantly exceeds the time spent on transferring data to and from GPU memory.
Massively parallel—The computations can be broken down into hundreds or thousands of independent units of work.

## Slide 5: Hello world
Compilation
# nvcc -arch=sm_20 HelloWorld.cu
HelloWorld.cu
#include <stdio.h>
__global__ void hello (void)
{
printf ("Hello world !\n");
}
int main(void)
{
hello<<<1,1>>>();
cudaDeviceSynchronize();
return 0 ;
}
Indique qu'il s'agit d'un noyau CUDA
Syntaxe de lancement d'un noyau CUDA
Attend la terminaison du noyau

## Slide 6: Hello world
HelloWorld.cu
#include <stdio.h>
__global__ void hello (void)
{
printf ("Hello world !\n");
}
int main(void)
{
hello<<<1,1>>>();
cudaDeviceSynchronize();
return 0 ;
}
Hôte
Device
main()
hello<<<1,1>>>()
cudaThreadSynch
hello()
return 0
printf(...)

## Slide 7: À vous !
Objectif
Créer une nouvelle solution Visual pour CUDA et remplacer le code de base par le helloworld
Créer le projet en dehors du repo git pour ne pas mélanger
Outils
La marche à suivre pour créer un projet CUDA

## Slide 8: Vers un vrai calcul
02

## Slide 9: vers un vrai calcul
Premier problème : le GPU a sa propre mémoire
  Le GPU ne peut pas accéder à la mémoire du host
  La mémoire utilisée sur le GPU doit être allouée manuellement
    Fonction « cudaMalloc »
  Les données doivent être envoyées dans la mémoire du GPU
    Fonction « cudaMemcpy »
  Les résultats doivent être récupérés depuis la mémoire du GPU
  La mémoire utilisée sur le GPU doit être libérée manuellement
    Fonction « cudaFree »
Variables du noyau
  Pas de variables statiques
  Pour le reste : comme en C++

## Slide 10: Vers un vrai calcul
Passage d'arguments aux noyaux
  Passage d'arguments identique au C
  Aucun retour automatique de données
    Noyau forcement de type void
    Pas de passage par référence
  Pas de nombre variable d'arguments
Appel de noyau depuis un noyau
  Possible à partir de CUDA 5.0
Récursivité
  Possible à partir de CUDA 7.0 et architecture Fermi (~2011)

## Slide 11: CudaMalloc et cudaFree
Allocation de mémoire sur le device
  cudaError_t cudaMalloc ( void ** devPtr, // Pointeur sur l'adresse du buffer allouée
  size_t size ) ; // Taille du buffer à allouer (en octets).
Libération d'une zone de mémoire sur le device
  cudaError_t cudaFree ( void * devPtr) ; // Pointeur sur le buffer à libérer
int *data ;
int n = 1024 ;
int dataSize = n * sizeof (int) ;
cudaMalloc ((void**)&data, dataSize) ;
cudaFree (data) ;

## Slide 12: cudaMemcpy
Copie de données HOST ↔ Device
  cudaError_t cudaMemcpy ( void * dst, // Adresse du buffer destination
  const void * src, // Adresse du buffer source
  size_t count, // Taille des données à transférer (octets)
  enum cudaMemcpyKind kind ) ; // Sens de la copie
Type de copie
  enum cudaMemcpyKind {
  cudaMemcpyHostToHost,
  cudaMemcpyHostToDevice,
  cudaMemcpyDeviceToHost,
  cudaMemcpyDeviceToDevice,
  cudaMemcpyDefault
  } ;

## Slide 13: Somme de 2 entiers
int main(void)
{
int c ;
int *dev_c ;
cudaMalloc ( (void **)&dev_c, sizeof(int) ) ;
add<<<1,1>>>( 2, 7, dev_c ) ;
cudaMemcpy ( &c,
dev_c,
sizeof(int),
cudaMemcpyDeviceToHost) ;
cudaFree ( dev_c ) ;
return 0 ;
}
__global__ void add (int a, int b, int *c)
{
*c = a + b ;
}
Attente implicite de la
terminaison du noyau
Bonne pratique : préfixer les variables
pointant sur des buffers GPU par « dev_ »

## Slide 14: À vous !
Objectif
Renverser un vecteur de taille N à l’aide du GPU
Lancer le projet Reverse_cud.
Implémenter les parties manquantes (TODO)
Outils
cudaMalloc
cudaMemcpy
cudaFree
1
2
3
0
5
6
7
4
9
8
dev_dataIn
1
2
3
0
5
6
7
4
9
8
dataIn
8
7
6
9
4
3
2
5
0
1
dev_dataOut
8
7
6
9
4
3
2
5
0
1
dataOut
cudaMemcpy
cudaMemcpy
Reverse
(noyau CUDA)

## Slide 15: Les difficultés
La difficulté de CUDA ne réside pas dans le langage CUDA-C
  Du C standard avec quelques extensions
Les vraies difficultés sont :
  Comprendre et exploiter l'architecture CUDA
  Extraire du parallélisme depuis un algorithme séquentiel
  Gérer efficacement les échanges de données CPU / GPU
  Comprendre les performances obtenues (bonnes ou mauvaises)
  Optimiser les performances : objectif principal de CUDA !
Des problèmes d'algorithme parallèle et de hardware
  Vous rencontrerez exactement les mêmes problèmes avec
    OpenCL (Très verbeux / Pas lié à NVidia)
    GPUBox (Pas standard / Multi-cible)
    …

## Slide 16: ARchitecture
03

## Slide 17: Architecture : première approche
Un grand nombre de « coeurs »
  D'une centaine à plus d'un millier (voire ~10000 !) https://www.nvidia.com/fr-fr/geforce/graphics-cards/30-series/rtx-3090/
  Cœurs très simples
Chaque cœur exécute des « threads CUDA »
  Unité d'exécution des noyaux CUDA
  Création très légère
  Synchronisation (barrière, etc.) très rapide
Modèle d'exécution
  Parallélisme de type SIMD : Single Instruction Multiple Data
    Tous les cœurs exécutent le même code au même moment
Exécution simultanée de noyaux différents sur un même GPU
  Possible avec un device version >= 2.0

## Slide 18: Addition de deux vecteurs
2 vecteurs A et B de taille N dont la somme est placée dans C
Idée : utiliser un thread par somme à effectuer
Ça peut sembler excessif. Mais on est sur un GPU :
  On a des centaines de cœurs
  Créer un thread ne coûte rien !
A
B
…
…
C
…
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Thread 1
Thread 2
Thread 3
Thread 4
Thread 5
Thread 6
Thread 7
Thread 8
Thread 9

## Slide 19: Addition de deux vecteurs
#define N 1024
int main(void)
{
int a[N], b[N], c[N] ;
int *dev_a, *dev_b, *dev_c ;
CUDA_SAFE_CALL( cudaMalloc ( (void **)&dev_a, N * sizeof(int) ) ) ;
CUDA_SAFE_CALL( cudaMalloc ( (void **)&dev_b, N * sizeof(int) ) ) ;
CUDA_SAFE_CALL( cudaMalloc ( (void **)&dev_c, N * sizeof(int) ) ) ;
VectorInit(a) ;
VectorInit(b) ;
CUDA_SAFE_CALL( cudaMemcpy ( dev_a, a, N * sizeof(int), cudaMemcpyHostToDevice) ) ;
CUDA_SAFE_CALL( cudaMemcpy ( dev_b, b, N * sizeof(int), cudaMemcpyHostToDevice) ) ;
VectorAdd<<<1, N>>>( dev_a, dev_b, dev_c ) ;
CUT_CHECK_ERROR("Kernel Execution Failed!");
CUDA_SAFE_CALL( cudaMemcpy ( c, dev_c, N * sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost) ) ;
cudaFree ( dev_a ) ; cudaFree ( dev_b ) ; cudaFree ( dev_c ) ;
return 0 ;
}
Bonne pratique : vérifier les codes d'erreur.
En cas d'erreur : affiche un message et arrête l'exécution
Indique le nombre de threads à lancer
Bonne pratique : vérifier les erreurs d'exécution du noyau

## Slide 20: Addition de deux vecteurs
__global__ void VectorAdd (int *a, int *b, int *c)
{
int tid = threadIdx.x;
c[tid] = a[tid] + b[tid];
}
Variable prédéfinie de CUDA-C
Indique l'identifiant du thread courant
#include <cutil.h>
#define N 4096
int main(void)
...
# ./VectorAdd
Cuda error: Kernel Execution Failed! in file 'VectorAdd.cu' in line 37 : invalid configuration argument.

## Slide 21: Architecture : ça se corse (hardware)
Hôte
Device
CPU
RAM
North
Bridge
(V)RAM
Multiprocessor 1
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
...
...
...
...
Multiprocessor 1
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
...
...
...
...
Streaming Multiprocessor 1
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
...
...
...
...
...
Nb Cuda cores = nb_SM * nb_core_per_SM

## Slide 22: Architecture : ça se corse (software)
1 kernel = 1 grille
  X blocs (1D, 2D ou 3D)
    Y threads (1D, 2D ou 3D)
Variables prédéfinies
  gridDim : nb blocs
  blockDim : nb threads / bloc
  blockIdx : id du bloc courant
  threadIdx : id du thread courant
Dans notre exemple
  gridDim : 2 x 2
  blockDim : 4 x 4
Grille
Bloc 0, 0
Thr 0,0
Thr 1,0
Thr 2,0
Thr 3,0
Thr 0,1
Th 1,1
Thr 2,1
Thr 3,1
Thr 0,2
Thr 1,2
Thr 2,2
Thr 3,2
Thr 0,3
Thr 1,3
Thr 2,3
Thr 3,3
Bloc 0, 1
Thr 0,0
Thr 1,0
Thr 2,0
Thr 3,0
Thr 0,1
Th 1,1
Thr 2,1
Thr 3,1
Thr 0,2
Thr 1,2
Thr 2,2
Thr 3,2
Thr 0,3
Thr 1,3
Thr 2,3
Thr 3,3
Bloc 1, 0
Thr 0,0
Thr 1,0
Thr 2,0
Thr 3,0
Thr 0,1
Th 1,1
Thr 2,1
Thr 3,1
Thr 0,2
Thr 1,2
Thr 2,2
Thr 3,2
Thr 0,3
Thr 1,3
Thr 2,3
Thr 3,3
Bloc 1, 1
Thr 0,0
Thr 1,0
Thr 2,0
Thr 3,0
Thr 0,1
Th 1,1
Thr 2,1
Thr 3,1
Thr 0,2
Thr 1,2
Thr 2,2
Thr 3,2
Thr 0,3
Thr 1,3
Thr 2,3
Thr 3,3

## Slide 23: Modèle d’exécution
Grille → Device
Bloc → Streaming Multiprocesseur
Thread → Coeur
Grille
Bloc
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Bloc
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Bloc
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Bloc
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Thr
Device
RAM
SM 1
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
SM 2
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core

## Slide 24: À vous !
Objectif
Récupérer les informations de votre GPU
  Référence du modèle
  Nombre de cœurs CUDA
  Nombre de SM
  Nombre de Threads max par Block
  Déduire le nombre de cœur CUDA par SM
  Version d’architecture
  Ram disponible sur la carte
Outils
Site de Nvidia à partir de la référence de votre carte (cuda cores)
Les infos de la fenêtre Nsight « System info »
  Onglet Nsight
  Windows
  « System Info »
La page wikipédia de CUDA (version d’architecture) https://en.wikipedia.org/wiki/CUDA
Nsight est le debbuger fourni par Nvidia pour inspecter les kernels sous windows. On y reviendra.
Infos
Chez moi :
Geforce 1660 ti
1536
24
1024
64
75
6Go

## Slide 25: Les modèles Nvidia
Tesla
  Haut de gamme conçu pour le calcul intensif et IA
  Adapté au calcul en double précision
  Prix : trop cher (~10 000€ pour la V100)
Quadro
  Bas / Moyen / Haut de gamme conçu pour la CAO
  Prix : 200 → 10 000€
GeForce
  Bas / moyen / haut de gamme conçu pour le jeu vidéo
  Prix : 50 → 2000€
  … mais bridée en double précision
  … mémoire généralement limitée à quelques giga
  … bande passante mémoire généralement plus faible
Tegra / Jetson
  Dédié à l'embarqué
  Faible consommation

## Slide 26: Exemple de quelques cartes
Modèle | Vers. | Coeurs | Fréquence (MHz) | Mémoire (Go) | Bande passante (Go/s) | Moteur de copie | GFLOPs (SP) | GFLOPs (DP) | Prix (€)
GeForce GTX 580 | 2.0 | 512 | 772 | 3 | 192 | 1 | 1581 | 196 ? | 400
Quadro 6000 | 2.0 | 448 | 574 | 6 | 144 | 2 | 1028 | 515 | 4000
Tesla M2090 | 2.0 | 512 | 1301 | 6 | 177 | 2 | 1332 | 666 | 3000
GeForce GTX 770 | 3.0 | 1536 | 1046 | 4 | 224 | 1 | 3213 | 134 | 250
Quadro K5000 | 3.0 | 1536 | 706 | 4 | 172 | 2 | 2168 | 90 | 2000
Tesla K10 | 3.0 | 2 * 1536 | 745 | 2 * 4 | 160 | 2 | 2 * 2288 | 2 * 95 | 5000
GeForce GTX 780 TI | 3.5 | 2880 | 876 | 3 | 336 | 1 | 5048 | 210 | 600
Quadro K6000 | 3.5 | 2880 | 900 | 12 | 288 | 2 | 5196 | 1732 | 6000
Tesla K20 | 3.5 | 2496 | 706 | 5 | 208 | 2 | 3520 | 1170 | 4000
GeForce GTX 750 | 5.0 | 512 | 1020 | 1 | 80 | 1 | 1044 | 32 | 120

## Slide 27: Calculs 1D et 2D
04

## Slide 28: Calcul du nombre de blocs
int main(void) { . . .
// Launch the Vector Add CUDA Kernel
int threadsPerBlock = 256;
int blocksPerGrid =(numElements + threadsPerBlock - 1) /
threadsPerBlock;
vectorAdd<<<blocksPerGrid, threadsPerBlock>>>(d_A, d_B, d_C, N);
err = cudaGetLastError();
. . .
}
La formule magique !
nbBlocs = (numElements + nbThreadsPerBlock -1) / nbThreadsPerBlock

## Slide 29: Calcul du nombre de blocs et de threads
Bloc 0
Bloc 1
Bloc 2
Bloc 3
Bloc 4
1
2
3
0
5
6
7
4
9
10
11
8
13
14
15
12
16
__global__ void VectorAdd (int *a, int *b, int *c)
{
int index = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
if (index < N)
c[index] = a[index] + b[index];
}
Bonne pratique : vérifier que les données manipulées ne sont pas en dehors des bornes

## Slide 30: À vous !
Objectif
Additionner 2 matrices sur GPU
Utiliser 1 dimension pour les blocks et les threads
Calculer la limite théorique de la taille des matrices carrées que l’on peut additionner
Faire crasher l’exécution avec des matrices trop grandes
Projet MatrixAdd_cud
Outils
L’exemple VectorAdd qu’on a vu
Prendre 256 threads par bloc
Calculer le nombre de blocs nécessaires à l’aide de la formule magique
cudaMalloc
cudaMemcpy
cudaFree
Question
Peut-on atteindre la limite de taille théorique ?
N² * sizeof(int) * nb_matrices = RAM
N = sqrt(RAM / (4 * 3))

## Slide 31: Les qualifiquateurs
Un noyau est désigné par le qualifier
  __global__
    Fonction appelée depuis le host est exécutée sur le device
    DOIT retourner void
Autres qualifiers CUDA
  __device__
    Fonction appelée depuis un device et exécutée sur le device
    Ne peut pas être appelée depuis le host
  __host__
    Fonction appelée depuis le host et exécutée sur le host (défaut)
    __host__ et __device__ peuvent être combinés pour générer un code CPU et GPU

## Slide 32: Passage à la 2D
Utile quand on travaille sur des images ou des matrices 2D
permet de garder une représentation et un indiçage intuitif
On utilise le type dim3 pour stocker les dimensions des blocs et de la grille
dim3 threadsPerBlock(16, 16); dim3 threadsPerBlock(16, 16, 1);
Ce type est accepté au lancement du kernel :
Foo_dev<<<blocksPerGrid, threadsPerBlock>>>(…);
La formule magique marche pour chacune des dimensions 

## Slide 33: À vous !
Objectif
Additionner 2 matrices sur GPU
Utiliser 2 dimensions pour les blocks et les threads
Projet MatrixAdd2D_cud
Outils
Prendre des blocs de 16*16
Calculer le nombre de blocs nécessaires à l’aide de la formule magique

## Slide 34: Mémoire partagée
05

## Slide 35: Shared memory
Mémoire partagée entre les threads d’un même bloc
Environ 100x plus rapide que la mémoire globale
Attention à la synchronisation des threads ! => fonction __syncthreads()

## Slide 36: Shared memory
__global__ void reverse(int *d, int n) { __shared__ int s[64]; int t = threadIdx.x; int tr = n-t-1; s[t] = d[t];
__syncthreads();
d[t] = s[tr]; }
Déclaration d’un tableau de mémoire partagée
Copies de données depuis la mémoire globale
Synchronisation des threads du bloc
Recopie inversée des données vers la mémoire globale

## Slide 37: À vous !
Objectif
Transposer une matrice sur GPU en utilisant la mémoire partagée
Utiliser 2 dimensions pour les blocks et les threads bloc de 32*32
On travaille sur une matrice carrée dont la largeur est un multiple de 32
Projet MatrixTranspose_cud
Outils
Déclarer dans le kernel une zone de mémoire partagée de taille 32*32

## Slide 38: LA course aux bibliothèques hybrides
Les recherches sont très actives pour développer une bibliothèque qui fait tout
Tous les acteurs tentent de s’imposer
AMD : ROCm (Radeon Open Compute)
Intel : OneAPI (CPU, GPU et FPGA)
Kokkos (OpenMP + CUDA)
LLNL : Raja (OpenMP + CUDA)
AMD : HIP (HCC et NVCC), même API que CUDA, outils de portages fournis
Microsoft : C++ AMP
Scalian : GPUBox (CPU / CUDA / OpenCL)

## Slide 39: Utiliser Nsight
Nsight est le debbuger fourni par Nvidia pour inspecter les kernels sous windows
Sous Linux : CUDA-GDB
Lors de l’installation de CUDA, Nsight est intégré à Visual Studio
Pour lancer un run Nsight :
  Onglet Nsight de visual
  « Start CUDA debugging (Legacy) » : supporte les points d’arrêt GPU uniquement
  « Start CUDA debugging (Next-Gen) » : supporte les points d’arrêt CPU et GPU  (quand ça marche)
Mettre des points d’arrêt

## Slide 40: Utiliser Nsight
Fenêtre « warp » : Nsight -> windows -> WarpInfo
Récupérer les infos
Puis regarder les variables locales -> magique !